Famille petit électroménager : correction

| Objet étudié (fluoter l’objet que vous avez choisi) : |
| --- |
| BOUILLOIRE | CAFETIERE | SENSEO | ASPIRATEUR | FER A REPASSER |
| Classer les objets de la famille du moins consommateur (consommation d’électricité annuelle) au plus consommateur (colorier la case de votre objet) Cafetière 46kWh/an <Senseo 88 <bouilloire 134 <aspirateur 196 <fer à repasser 208 |
| Parmi tous les objets des différentes familles, indiquer deux objets moins consommateurs et deux objets plus consommateurs (consommation d’électricité annuelle) que le vôtre. Voir tableau ci-dessous |
| Consommation annuelle d’électricité de votre objet : ……………………….kWh/an Voir tableau ci-dessous |
| Retrouver cette valeur par le calcul à partir des autres informations de la carte : Puissance x temps par jour en h x 365 J par an = conso annuelle |
| 2 200 W x 0,16667 h x 365 J = 133 833 W ≈ 134 kWh | 750 W x 0,16667 h x 365 J = 45 625W ≈ 46 kWh | 1450 W x 0,16667 h x 365 J = 88 208 Wh ≈ 88 kWh | 1880 x 2 h x 52 sem = 195 520 Wh ≈ 196 kWh | 2000 x 2 h x 52 sem = 208 000 Wh = 208 kWh |
| Convertir la consommation annuelle d’électricité de votre objet en Joule. Conso en kWh x 3,6.106 = conso en J |
| 4,824.108 | 1,656.108 | 3,168.108 | 7.056.108 | 7,488.108 |
| Estimer la part (en %) de la consommation de votre objet dans un logement dont la consommation électrique mensuelle est de 390 kWh (consommation moyenne d’un foyer français). 390 kWh/mois = 4680 kWh/an Conso annuelle de l’objet x 100 / conso annuelle du foyer |
| 134 x 100 / 4680 = 2.9% | 46 x 100 / 4680 = 1% | 1,9 % | 4,2 % | 4,4% |
| Sachant qu’une tonne d’uranium permet d’obtenir 10 000 tep d’énergie primaire et que la transformation et le transport de cette énergie entraîne 61% de pertes, déterminer la masse d’uranium utilisé dans une centrale nucléaire pour couvrir la consommation annuelle de votre objet. Avec 61% de pertes, une tonne (1 000 000 g) d’uranium permet d’obtenir 10 000 x 39 / 100 = 3 900 tep d’énergie électrique finale. 1 tep = 11 630 kWh donc 3 900 tep = 3 900 x 11 630 = 45 357 000 kWh 1 000 000 g d’uranium permet d’obtenir 45 357 000 kWh donc 1 000 g permet d’obtenir 45 357 kWh. Conso annuelle de l’objet x 1 000 / 45 357 = masse d’uranium nécessaire. |
| 134 x 1 000 / 45 357 = 2,95 g | 1,01 g | 1,94 g | 4,32 g | 4,59 g |
| Proposer des conseils (au moins 1) aux utilisateurs de votre objet afin d’en limiter la consommation électrique. (exemples) |
| Ne pas faire bouillir plus d’eau que nécessaire. Détartrer régulièrement la bouilloire | Détartrer régulièrement le percolateur. Ne pas oublier d’éteindre le percolateur une fois que le café est prêt. Utiliser un thermos pour garder le café au chaud | Détartrer régulièrement le percolateur. Ne pas oublier d’éteindre le percolateur une fois que le café est prêt. Utiliser un thermos pour garder le café au chaud Débrancher après usage | Les aspirateurs les plus puissants (en watt) ne sont pas forcément ceux qui nettoient le mieux. En réglant l’aspirateur sur une puissance moyenne et en déplaçant lentement et régulièrement la brosse, on obtient de très bons résultats. | Certains modèles proposent un système de coupure automatique du courant lorsque le fer reste un certain temps immobile. |

Consommation électrique annuelle (en kWh)

| Petit électroménager | Gros électroménager | Télévision | Multimédia |
| --- | --- | --- | --- |
| Bouilloire | 134 | Lave-linge A++ | 148 | Tube cathodique | 117 | Console de jeu | 99 |
| Cafetière | 46 | Lave-vaisselle A++ | 148 | LCD | 146 | Chaine HIFI | 22 |
| Senseo | 88 | Lave-vaisselle C | 203 | Plasme | 365 | Ordinateur portable | 18 |
| Aspirateur | 196 | Sèche-linge A++ | 234 | LED | 58 | Smartphone | 3 |
| Fer à repasser | 208 | Frigo A++ | 1314 |  |  | Tablette | 7 |

Famille gros électroménager : correction

| Objet étudié (fluoter l’objet que vous avez choisi) : |
| --- |
| SECHE-LINGE A++ | FRIGO A++ | LAVE-LINGE A++ | LAVE VAISSELLE A++ | LAVE VAISSELLE C |
| Classer les objets de la famille du moins consommateur (consommation d’électricité annuelle) au plus consommateur (colorier la case de votre objet) Lave-linge A++ = lave-vaisselle A++ < lave-vaisselle C < sèche-linge A++ < frigo A++ |
| Parmi tous les objets des différentes familles, indiquer deux objets moins consommateurs et deux objets plus consommateurs (consommation d’électricité annuelle) que le vôtre. Voir tableau ci-dessous |
| Consommation annuelle d’électricité de votre objet : ……………………….kWh/an Voir tableau ci-dessous |
| Justifier cette valeur par le calcul à partir des autres informations de la carte : Puissance x temps par jour en h x 365 J par an = conso annuelle | Calculer la puissance maximale de votre appareil (en W) : conso annuelle / (temps par an) = Puissance |
| 500 x 9h x 52 sem = 234 000 Wh = 234 kWh | 150 x 24h x 365 = 1 314 000 Wh = 1 314 kWh | 9h par semaine = 9 x 52 = 468 h par an 148 kWh / 468 h = 0,316 kW = 316 W | 9h par semaine = 9 x 52 = 468 h par an 148 kWh / 468 h = 0,316 kW = 316 W | 9h par semaine = 9 x 52 = 468 h par an 203 kWh / 468 h = 0,434 kW = 434 W |
| Convertir la consommation annuelle d’électricité de votre objet en Joule. Conso en kWh x 3,6.106 = conso en J |
| 8,424.108 | 4,730.109 | 5,328.108 | 5,328.108 | 7,308.108 |
| Estimer la part (en %) de la consommation de votre objet dans un logement dont la consommation électrique mensuelle est de 390 kWh (consommation moyenne d’un foyer français). 390 kWh/mois = 4680 kWh/an Conso annuelle de l’objet x 100 / conso annuelle du foyer |
| 234 x 100 / 4680 = 5% | 28% | 3,2% | 3,2% | 4,3% |
| Sachant qu’une tonne d’uranium permet d’obtenir 10 000 tep d’énergie primaire et que la transformation et le transport de cette énergie entraîne 61% de pertes, déterminer la masse d’uranium utilisé dans une centrale nucléaire pour couvrir la consommation annuelle de votre objet. Avec 61% de pertes, une tonne (1 000 000 g) d’uranium permet d’obtenir 10 000 x 39 / 100 = 3 900 tep d’énergie électrique finale. 1 tep = 11 630 kWh donc 3 900 tep = 3 900 x 11 630 = 45 357 000 kWh 1 000 000 g d’uranium permet d’obtenir 45 357 000 kWh donc 1 000 g permet d’obtenir 45 357 kWh. Conso annuelle de l’objet x 1 000 / 45 357 = masse d’uranium nécessaire. |
| 234 x 1 000 / 45 357 = 5,16 g | 28,97 g | 3,26 g | 3,26 g | 4,48 g |
| Proposer des conseils (au moins 1) aux utilisateurs de votre objet afin d’en limiter la consommation électrique. (exemples) |
| Bien remplir le sèche-linge avant de l’enclencher mais éviter de le surcharger. Nettoyer le filtre régulièrement. Opter pour un appareil économe en énergie (A, A+, A++ ou A+++). Bien essorer le linge avant de le faire sécher afin de réduire le temps de séchage. Le linge qui doit être repassé peut contenir une certaine humidité, il faut alors le retirer du sèche-linge avant le séchage complet. | Ne pas placer le frigo près d’une source de chaleur (radiateur, cuisinière, fenêtre au soleil). Laisser au moins 10 cm entre le dos du frigo et le mur pour laisser l’air circuler. Ne pas placer de plat encore chaud dans le réfrigérateur ou le congélateur. Vérifier les joints du frigo et les remplacer si nécessaire. Dégivrer régulièrement le congélateur (3 mm de givre = 30% de consommation en plus). Ne pas laisser le frigo ouvert trop longtemps. Opter pour un appareil économe en énergie (A, A+, A++ ou A+++). | Bien remplir le lave-linge avant de l’enclencher. Privilégier le mode « éco ». Nettoyer le filtre régulièrement. Opter pour un appareil économe en énergie (A, A+, A++ ou A+++). Éviter les prélavages. Laver à basse température lorsque c’est possible. | Bien remplir le lave-vaisselle avant de l’enclencher. Privilégier le mode « éco ». Nettoyer le filtre régulièrement. Opter pour un appareil économe en énergie (A, A+, A++ ou A+++) |

Consommation électrique annuelle (en kWh)

| Petit électroménager | Gros électroménager | Télévision | Multimédia |
| --- | --- | --- | --- |
| Bouilloire | 134 | Lave-linge A++ | 148 | Tube cathodique | 117 | Console de jeu | 99 |
| Cafetière | 46 | Lave-vaisselle A++ | 148 | LCD | 146 | Chaine HIFI | 22 |
| Senseo | 88 | Lave-vaisselle C | 203 | Plasme | 365 | Ordinateur portable | 18 |
| Aspirateur | 196 | Sèche-linge A++ | 234 | LED | 58 | Smartphone | 3 |
| Fer à repasser | 208 | Frigo A++ | 1314 |  |  | Tablette | 7 |

Famille télévision : correction

| Objet étudié (fluoter l’objet que vous avez choisi) : |
| --- |
| TUBE CATHODIQUE | LCD | PLASMA | LED |
| Classer les objets de la famille du moins consommateur (consommation d’électricité annuelle) au plus consommateur (colorier la case de votre objet) Led < cathodique < lcd<plasma |
| Parmi tous les objets des différentes familles, indiquer deux objets moins consommateurs et deux objets plus consommateurs (consommation d’électricité annuelle) que le vôtre. Voir tableau ci-dessous |
| Consommation annuelle d’électricité de votre objet : ……………………….kWh/an Voir tableau ci-dessous |
| Justifier cette valeur par le calcul à partir des autres informations de la carte : Puissance x temps par jour en h x 365 J par an = conso annuelle |
| 80x4x365= 116 kWh | 100x4x365= 146 kWh | 250x4x365= 365 kWh | 40x4x365= 58 kWh |
| Convertir la consommation annuelle d’électricité de votre objet en Joule. Conso en kWh x 3,6.106 = conso en J |
| 116 kWh x 3,6x106 = 4,2 x108J | 146 kWh x 3,6x106 = 5,3 x108J | 365 kWh x 3,6x106 =13 x108J | 58 kWh x 3,6x106 =2,1 x108J |
| Estimer la part (en %) de la consommation de votre objet dans un logement dont la consommation électrique mensuelle est de 390 kWh (consommation moyenne d’un foyer français). 390 kWh/mois = 4680 kWh/an Conso annuelle de l’objet x 100 / conso annuelle du foyer |
| 116/4680=2,5% | 146/4680=3,1% | 365/4680=7,8% | 58/4680=1,2% |
| Sachant qu’une tonne d’uranium permet d’obtenir 10 000 tep d’énergie primaire et que la transformation et le transport de cette énergie entraîne 61% de pertes, déterminer la masse d’uranium utilisé dans une centrale nucléaire pour couvrir la consommation annuelle de votre objet. Avec 61% de pertes, une tonne (1 000 000 g) d’uranium permet d’obtenir 10 000 x 39 / 100 = 3 900 tep d’énergie électrique finale. 1 tep = 11 630 kWh donc 3 900 tep = 3 900 x 11 630 = 45 357 000 kWh=45x106 kWh 1t=106 g d’uranium ( 45x106kWh ? g ( 116 kWh masse d’uranium nécessaire= Conso annuelle de l’objet x 106 / 45 x106 |
| 116 x106/ 45x106 = 2,6g | 146 x106/ 45x106 = 3,2g | 365 x106/ 45x106 = 8,1g | 58 x106/ 45x106 = 1,3g |
| Proposer des conseils (au moins 1) aux utilisateurs de votre objet afin d’en limiter la consommation électrique. (exemple) |
| Eteindre plutôt que mettre en veille. | Eteindre plutôt que mettre en veille. | Eteindre plutôt que mettre en veille. | Eteindre plutôt que mettre en veille. |

Consommation électrique annuelle (en kWh)

| Petit électroménager | Gros électroménager | Télévision | Multimédia |
| --- | --- | --- | --- |
| Bouilloire | 134 | Lave-linge A++ | 148 | Tube cathodique | 117 | Console de jeu | 99 |
| Cafetière | 46 | Lave-vaisselle A++ | 148 | LCD | 146 | Chaine HIFI | 22 |
| Senseo | 88 | Lave-vaisselle C | 203 | Plasme | 365 | Ordinateur portable | 18 |
| Aspirateur | 196 | Sèche-linge A++ | 234 | LED | 58 | Smartphone | 3 |
| Fer à repasser | 208 | Frigo A++ | 1314 |  |  | Tablette | 7 |

Famille multimédia : correction

| Objet étudié (fluoter l’objet que vous avez choisi) : |
| --- |
| CONSOLE DE JEU | CHAINE HIFI | ORDINATEUR PORTABLE | SMARTPHONE | TABLETTE |
| Classer les objets de la famille du moins consommateur (consommation d’électricité annuelle) au plus consommateur (colorier la case de votre objet) Smartphone<tablette<ordi<chaîne<console |
| Parmi tous les objets des différentes familles, indiquer deux objets moins consommateurs et deux objets plus consommateurs (consommation d’électricité annuelle) que le vôtre. Voir tableau ci-dessous |
| Consommation annuelle d’électricité de votre objet : ……………………….kWh/an Voir tableau ci-dessous |
| Justifier cette valeur par le calcul à partir des autres informations de la carte : Puissance x temps par jour en h x 365 J par an = conso annuelle |
| 135x2x365= 99kWh | 30x2x365= 22 kWh | 25x2x365= 18 kWh | 5x2x365= 3,7 kWh | 10x2x365= 7,3kWh |
| Convertir la consommation annuelle d’électricité de votre objet en Joule. Conso en kWh x 3,6.106 = conso en J |
| 99 kWh x 3,6x106 = 3,6 x108J | 22 kWh x 3,6x106 = 7,9 x107J | 18 kWh x 3,6x106 =6,5 x107J | 3,7 kWh x 3,6x106 =1,3 x107J | 7,3 kWh x 3,6x106 = 2,6 x107J |
| Estimer la part (en %) de la consommation de votre objet dans un logement dont la consommation électrique mensuelle est de 390 kWh (consommation moyenne d’un foyer français). 390 kWh/mois = 4680 kWh/an Conso annuelle de l’objet x 100 / conso annuelle du foyer |
| 99/4680=2,1% | 22/4680=0,47% | 18/4680=0,38% | 3,7/4680=0,079% | 7,3/4680=0,16% |
| Sachant qu’une tonne d’uranium permet d’obtenir 10 000 tep d’énergie primaire et que la transformation et le transport de cette énergie entraîne 61% de pertes, déterminer la masse d’uranium utilisé dans une centrale nucléaire pour couvrir la consommation annuelle de votre objet. Avec 61% de pertes, une tonne (1 000 000 g) d’uranium permet d’obtenir 10 000 x 39 / 100 = 3 900 tep d’énergie électrique finale. 1 tep = 11 630 kWh donc 3 900 tep = 3 900 x 11 630 = 45 357 000 kWh=45x106 kWh 1t=106 g d’uranium ( 45x106kWh ? g ( 116 kWh masse d’uranium nécessaire= Conso annuelle de l’objet x 106 / 45 x106 |
| 99 x106/ 45x106 = 2,2g | 22 x106/ 45x106 =0, 49g | 18 x106/ 45x106 = 0,4g | 3,7 x106/ 45x106 = 0,082g | 7,3 x106/ 45x106 = 0,16g |
| Proposer des conseils (au moins 1) aux utilisateurs de votre objet afin d’en limiter la consommation électrique. |
| Être attentif à la veilleuse. | Être attentif à la veilleuse (= 2/3 de la consommation) et débrancher l’appareil lorsqu’elle n’est pas utilisée. | Attention aux consommations cachées ! Même éteint, l’ordinateur fixe peut consommer au-delà de 20 W, ce qui correspond à plus de 160 kWh par an et 3/4 du coût total de la consommation d’électricité de l’ordinateur pour une utilisation de 2h par jour ! Veillez donc à couper complètement l’écran et le PC |  |  |

Consommation électrique annuelle (en kWh)

| Petit électroménager | Gros électroménager | Télévision | Multimédia |
| --- | --- | --- | --- |
| Bouilloire | 134 | Lave-linge A++ | 148 | Tube cathodique | 117 | Console de jeu | 99 |
| Cafetière | 46 | Lave-vaisselle A++ | 148 | LCD | 146 | Chaine HIFI | 22 |
| Senseo | 88 | Lave-vaisselle C | 203 | Plasme | 365 | Ordinateur portable | 18 |
| Aspirateur | 196 | Sèche-linge A++ | 234 | LED | 58 | Smartphone | 3 |
| Fer à repasser | 208 | Frigo A++ | 1314 |  |  | Tablette | 7 |